## Slide 1: Video kaart of video uit de processor…..
Wat zijn de verschillen
Wat zijn de voor en nadelen

## Slide 2: Beetje historie….uit 2019 In en Outs van video stekkers Analoog & digitaal
De PC is een digitaal toestel, bijgevolg is ook alle beeld data intern digitaal.
De eerste beeldschermen met beeldbuis waren (en zijn nog altijd) analoog.
Dus om deze aan te sluiten is er een video standaard ontwikkeld waar een digitaal naar analoog conversie is ingebakken.
Histories kunnen we de volgende standaarden de revue laten passeren.
  MDA Monochrome Display Adapter ontwikkeld door en voor IBM in 1981
  CGA Color Graphics Adapter ook van IBM in 1981 had 16 (zonder miljoen) kleuren….
  EGA Enhanced Graphics Adapter IBM in 1984 had 64 (ook zonder miljoen) kleuren…. Had een speciale EGA monitor nodig.
  Hercules Hercules Graphics Card van de firma Hercules in 1982. had geen kleur maar wel mooie tekst en zwart wit (of zwart groen) grafische mode.
  Er zijn nog varianten en afgeleiden maar die hebben nooit echt een standaard gezet.
Opm: De Atari 400 en 800 uit 1979 had al 256 kleuren… (met de 6502 8bit processor)

## Slide 3: VGA.. Video graphics array
De VGA standaard werd door IBM in 1987 geïntroduceerd.
Is begonnen met 640x480 pixels
Is snel uitgebreid naar 800x600 en 1600x1200 pixels
De signalen van de videokaart naar de monitor zijn bij de oudere standaarden CGA en EGA digitaal. Maar omdat er meer kleuren nodig waren heeft men voor analoge signalen gekozen.
Hoewel er sinds 1987 veel nieuwe standaarden zijn gekomen (SVGA, XGA, etc.) met een veel hogere en betere resolutie blijft VGA de standaard die door bijna elke personal computer wordt ondersteund, en de aansluiting blijft dezelfde.
Een VGA-videokaart bevat drie RAMDAC-chips waarmee digitale data omgevormd worden tot analoge data, zodat de gegevens op het scherm getoond kunnen worden.

## Slide 4: De geïntegreerde grafische chip (Intel)
Met de 2e generatie van de intel core (Sandy Bridge) zie 2023 06 Intel Processoren. Zijn er modellen processoren uitgekomen waar een video processor is ingebakken.
In de opvolgende intel generaties is ook de ingebakken video processor verder ontwikkeld, versneld en verbeterd.
Intel UHD xxx is de aanduiding dat er een ingebakken video processor in de processor zit.

## Slide 5: De geïntegreerde grafische chip (AMD)
Bij AMD is de type aanduiding Radeon xxx
De Radeon standaard was in het begin superieur aan de Intel UHD standaard, Maar in de huidige stand van beide is dat verschil zo goed als verdwenen (maar daar lopen meningen over uit een).
Maar bij normaal gebruik zal niemand daar enig verschil in zien.

## Slide 6: Voordelen van een geïntegreerde video kaart
De prijs: De meerkost van de cpu waar een GPU in zit is meestal kleiner dan een aparte video kaart.
Plaats: Er wordt geen slot gebruikt, en voor laptops is plaats een spaarzaam goed. Dus veel laptops hebben dus een geïntegreerde GPU.
Voor normaal gebruik (lees geen zware spelletjes) voldoen deze GPU’s volledig. De gebruiker zal geen verschil in snelheid of kwaliteit ondervinden.
Ook de ondersteuning van 2 of 3 schermen is geen probleem.
Voor een laptop is het mindere stroomverbruik ook belangrijk

## Slide 7: Waarom willen we dan toch een aparte videokaart
Voor standaard taken als e-mail versturen en YouTube-video's bekijken hebt u voldoende aan de geïntegreerde videokaart. Wanneer u echter de spetterende graphics van games wilt ervaren of video's gaat bewerken, is een dedicated videokaart belangrijk omdat de chip (GPU) hierop betere 3D-prestaties levert.
De betere videokaarten bieden ook een hogere beeldsnelheid (fps)

## Slide 8: Waarom willen we dan toch een aparte videokaart
Een geïntegreerde gpu snoept dynamisch geheugen van het totale interne geheugen in je laptop af. Een zelfstandige gpu (ofwel losse videokaart) heeft z'n eigen interne geheugen en is dus geen onderdeel van de cpu.
Een videokaart moet dus de tijd nodig om het geheugen aan te spreken niet delen met de cpu. Bij zware toepassingen heeft de cpu dus geen last van de gpu.

## Slide 9: Nadelen van een aparte videokaart
Plaats: In een desktop neemt een videokaart minstens 1 slot in, maar de zware kaarten kunnen zo dik zijn dat ze de plaats van een 2e en soms zelfs 3e slot innemen.
Stroom: De zware kaarten vragen een zwaardere voeding
Koeling: Als er meer stroom wordt verbruikt is extra koeling nodig
Voor een desktop zijn deze nadelen minder belangrijk, aangezien ze in het ontwerp worden meegenomen en de extra stroom komt via een vaste verbinding (dus geen probleem)
Voor een laptop zijn deze nadelen echt nadelen.

## Slide 10: Video bewerking
Voor image processing kan naast de cpu ook de gpu worden aangesproken.
Een gpu is speciaal ontworpen voor video bewerking en dus meestal sneller dan de cpu.
Hier snelt een zware video kaart een interne gpu voorbij.

## Slide 11: Conclusie
Voor gewoon huis tuin en keukenwerk op de pc voldoet een ingebakken gpu ruimschoots.
Wie in is voor de zwaardere spelletjes of video bewerking is beter af met een aparte video kaart. En hier geldt dan dat de zwaardere kaarten meer bieden dan een simpele video kaart
Bovenste foto is een simpel video kaartje waar toch 3 schermen aan kunnen. Is niet sneller dan een ingebakken gpu, maar heeft wel eigen geheugen, past in 1 slot en kost slechts 80 euro. Perfect voor gewoon gebruik, iets minder voor spelfanaten en video bewerking.
Onderste foto is een zware jongen neemt de plaats in van 2 sloten, voeding van 750w en kost 420 euro. Is zeker nog niet de ultieme top maar geschikt om zware spelletjes tot leven te brengen. (De prijzen voor dergelijke kaarten gaan tot ruim over de 1000 euro)
Tussen deze 2 is een heel gamma aan kaarten te vinden. Het is maar wat je wil en wat je wil betalen.